# アナログデータロガーV4(SDカード対応)(PIC18F2550)
## 概要
前回製作した、アナログデータロガーV3(SDカード対応)は、SDカード制御の実験の意味もあって、かなりハードウエアを簡略化しました。
今回は、次の点を考慮し製作しました。
- データロガーだけの機能なので、28ピンのPIC18F2550を使用する。
- A/D変換(4チャンネル分)で取り込んだデータを、LCDに表示させる。
- PICとLCDの電圧は5V、SDカードの電圧は3.3Vとする。
## 動作原理
SDカード用の電圧を得るために、手持ちのTL431(可変シャントレギュレータ)を使いました。 出力電圧は、次の式で求めることが出来ます。
3.3V≒(1+(1kΩ÷3kΩ))×2.495V
※3.3Vの3端子レギュレータがあればそれを使ってください。
PIC18F2550は、最高クロック48MHzで動作させることが出来るので、外付けに20MHzのセラミック発振子(セラロック)を使用した場合には、次の項目を設定します。
- PLL-DIV￫÷5
- クロックモード￫HS-PLL
- CPU-DIV￫÷2

<処理の流れ>
1. LCDを制御するための初期処理を行う。
2. 記録開始スイッチが押されるのを待つ。
3. 押されると、SDカードを制御するための初期処理を行う。
4. A/D変換で4CH分全てを取り込む。
5. 取り込んだデータを、LCDに表示する。
6. 取り込んだデータを、文字列に変換する。(CSV形式)
7. 文字列を、SDカードに書き込む。(ファイル名は、LOG.CSVとする)
8. 記録停止スイッチが押されるまで4.~7.を繰り返す。
9. 記録停止スイッチが押されると、SDカードに書き込んだ件数をLCDに表示する。
10. 2.に戻る。
## 回路図

## ソースコード
//********************************************************************** /* 『アナログデータロガーＶ４（ＳＤカード対応）』 ■Ａ／Ｄ変換の精度 ・10ビット ■チャネル数 ・４チャネル ■記録媒体 ・ＳＤカード ■記録形式 ・ＣＳＶ形式 ■記録周期 ・約0.1秒 */ //********************************************************************** #define LED PORTB.F7 #define SW_START PORTA.F4 #define SW_STOP PORTA.F5 #define ON 1 #define OFF 0 #define CR 0x0d #define LF 0x0a //********************************************************************** void main() { //変数の定義 static char buf[50]; short cnt, channel, pnt; unsigned ad; long dataCnt; //Ａ／Ｄ変換の設定 ADCON1.PCFG3 = 1; ADCON1.PCFG2 = 0; ADCON1.PCFG1 = 1; ADCON1.PCFG0 = 1; //ポートの設定 TRISA = 0b11111111; TRISB = 0b00000000; TRISC = 0b00000000; //ＬＣＤの初期化 Lcd_Custom_Config(&PORTB,5,4,3,2,&PORTC,0,1,6); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR); for (cnt = 1; cnt <= 16; cnt++) { Lcd_Custom_Chr(1, cnt, 0xFF); LED = ON; Delay_ms(50); LED = OFF; Delay_ms(50); } for (cnt = 1; cnt <= 16; cnt++) { Lcd_Custom_Chr(2, cnt, 0xFF); LED = ON; Delay_ms(50); LED = OFF; Delay_ms(50); } Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR); // while (1) { //開始スイッチが押されるのをチェックする。 while (SW_START == 1) { Delay_ms(10); } dataCnt = 0; //ＭＭＣの初期化 Spi_Init_Advanced(MASTER_OSC_DIV64, DATA_SAMPLE_MIDDLE, CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH); if (!Mmc_Fat_Init(&PORTC, 2)) { Spi_Init_Advanced(MASTER_OSC_DIV16, DATA_SAMPLE_MIDDLE, CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH); Mmc_Fat_Assign("log.csv", 0xA0); Mmc_Fat_Rewrite(); Mmc_Fat_Write("$START\r\n", 8); //停止スイッチが押されるまで処理を繰り返す。 while (SW_STOP == 1) { pnt = 0; //４チャンネル分のＡ／Ｄ変換を行い、ＬＣＤに表示する。 for (channel = 0; channel < 4; channel++) { ad = Adc_Read(channel); ad = (double)ad * 4.8828125; WordToStr(ad, &buf[pnt]); switch (channel) { case 0: Lcd_Custom_Out(1, 1, "1:"); Lcd_Custom_Out(1, 3, &buf[pnt + 1]); break; case 1: Lcd_Custom_Out(1, 9, "2:"); Lcd_Custom_Out(1, 11, &buf[pnt + 1]); break; case 2: Lcd_Custom_Out(2, 1, "3:"); Lcd_Custom_Out(2, 3, &buf[pnt + 1]); break; case 3: Lcd_Custom_Out(2, 9, "4:"); Lcd_Custom_Out(2, 11, &buf[pnt + 1]); break; } pnt += 6; } buf[5] = ','; buf[11] = ','; buf[17] = ','; buf[23] = CR; buf[24] = LF; //４チャンネル分まとめてＭＭＣに書き込む。 Mmc_Fat_Write(buf, 25); // LED = ON; Delay_ms(100); LED = OFF; // dataCnt++; } Mmc_Fat_Write("$STOP\r\n", 7); //書き込んだ件数をＬＣＤに表示する。 LongToStr(dataCnt, buf); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR); Lcd_Custom_Out(1, 1, buf); // for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) { LED = ON; Delay_ms(50); LED = OFF; Delay_ms(50); } } } }//~! //**********************************************************************

## 動作確認

左側:開始(黄色)スイッチ、停止(緑色)スイッチ、LED、PIC18F2550、TL431 右側:PIC18F2550、SDカード、LCD
SDカードスロットと512MBのSDカードです。
左側:開始スイッチを押すと、4チャンネル分のアナログデータを周期的に記録します。 右側:停止スイッチを押すと、記録を停止し、SDカードに記録した件数を表示します。
SDカードに保存したデータ(LOG.CSV)を、メモ帳(notepad)で開いてみました。 左側から、CH1、CH2、CH3、CH4です。単位はmVです。
Excelでデータをグラフ表示させてみました。
このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details