# 温度データロガーV2
## 概要
以前に製作した、温度データロガーは、PIC12F683と高精度温度センサー「S8100B (SEIKO)」を使用したもので、測定結果は、RS232Cでパソコンに送信するものでした。
今回は、PIC12F683と高精度温度センサー「LM60」を使用し、測定結果は、EEPROM「24LC1025」に記録しました。 記録したデータは、前回製作した、EEPROM/reader&writer(SDカード)を使って、SDカードにファイルとして抜き出します。 そして、パソコン上のExcelを使って、グラフ表示しました。
<仕様>
- 温度測定範囲は、-25℃~+99℃とする。
  ※LM60の測定範囲は、-25℃~+125℃、1℃当たり6.25mV
- 測定周期は、1秒とする。
- 記録は、最大16384件とする。(約4.5時間分:131072バイト÷8バイト÷3600秒)
- A/D変換の、基準電圧は、2.495Vとする。(最小分解能2.4mV)
- 測定精度は、約0.4℃(2.4mV÷6.25mV)とする。
## 動作原理
1. 内臓モジュールを初期化する。
2. スイッチが押されるのを待つ。
3. 温度を100回測定し、その平均を求める。
4. 結果をEEPROMに書き込む。
   ※格納フォーマットは、1データ8バイト構成で、次のようになります。
   “29.8”+CR+LF
   “-12.4”+CR+LF
5. 測定周期が、約1秒になるようにスリープ(遅延:delay)する。
6. スイッチが押されると測定を停止する。
7. 1.に戻る。
## ソースコード
//********************************************************************** /* 『温度データロガー(ThermoLoggerV2)』 ■概要 約4.5時間の温度データを記録します。 １３１０７２バイト÷8バイト 格納フォーマットは、1データ8バイト構成で、次のようになります。 ”△△２９．８”＋CR＋LF ”△－１２．４”＋CR＋LF */ //********************************************************************** #define SW GPIO.F3 #define LED GPIO.F2 #define ON 1 #define OFF 0 #define CR 0x0D #define LF 0x0A //********************************************************************** void EEPROM_24LC1025_Page_Write(unsigned long addr, unsigned short *buf, unsigned short len) { unsigned short cnt; // Soft_I2C_Start(); if ((addr & 0x10000) == 0) Soft_I2C_Write(0xA0); else Soft_I2C_Write(0xA8); Soft_I2C_Write((addr >> 8) & 0xFF); Soft_I2C_Write(addr & 0xFF); for (cnt = 0; cnt < len; cnt++) { Soft_I2C_Write(buf[cnt]); } Soft_I2C_Stop(); } //********************************************************************** void main() { static unsigned char buf[10], cnt; static unsigned double ad; static unsigned long addr; // CMCON0 = 0b00000111; ANSEL.ANS0 = 1; ANSEL.ANS1 = 0; ANSEL.ANS2 = 0; ANSEL.ANS3 = 0; ADCON0.VCFG = 1; TRISIO = 0b00001011; OSCCON = 0b01110000; // for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) { LED = ON; Delay_ms(50); LED = OFF; Delay_ms(50); } // Soft_I2C_Config(&GPIO, 4, 5); // while (1) { //スイッチが押されるのを待つ。 while (SW == 1) Delay_ms(10); // addr = 0; while (1) { LED = ~LED; //温度を100回測定し、その平均を求める。 ad = 0; for (cnt = 0; cnt < 100; cnt++) { ad += Adc_Read(0); Delay_ms(1); } ad = ad / 100.0; ad = ((((ad * 2.4365234375) - 268.0) / 6.25) - 25.0) * 10.0; //結果をEEPROMに書き込む。 IntToStr(ad, buf); buf[6] = buf[5]; buf[5] = '.'; buf[7] = CR; buf[8] = LF; EEPROM_24LC1025_Page_Write(addr, &buf[1], 8); addr += 8; if (addr >=0x20000) break; //約850msecの遅延（遅延内でスイッチが押されると停止する） for (cnt = 0; cnt < 17; cnt++) { Delay_ms(50); // if (SW == 0) { break; } } if (cnt != 17) break; } // for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) { LED = ON; Delay_ms(50); LED = OFF; Delay_ms(50); } } } //**********************************************************************

## 動作確認

左側から、LED、LM60、TL431、PIC12F683、24LC1025、スイッチの順です。
夜中の23時から約4.5時間測定してみました。 その時の記録データです。(最初の部分)
その時の記録データ(16384件)です。(最後の部分)
測定データを、Excelでグラフ表示させて見ました。 23時~3時30分にかけて、徐々(1時間に1℃の割合で)に温度が下がっています。
このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details