# 拡張ポート制御ライブラリ(8ビット出力)
## 概要
ピン数の少ないPIC(PIC12F683、PIC16F88など)では、製作するものによっては、もう少しピン数を増やしたい場合が多々あります。
そこで、今回は、シリアル￫パラレル変換ICを利用して、ピン数を増やすことが可能な、“拡張ポート“を製作してみました。
<仕様>
- 出力専用のポートを、8ポート提供します。
- 制御信号は、3線式とします。
- 拡張ポートを制御するための制御ライブラリを提供します。
<PIC12F683に拡張ポートを接続した場合のポート数>
	PIC12F683単体	PIC12F683+拡張ポート
入出力ポート	5本	2本
入力ポート	1本	1本
出力ポート	-	8本
合計	6本	11本

<PIC16F88に拡張ポートを接続した場合のポート数>
	PIC16F88単体	PIC16F88+拡張ポート
入出力ポート	15本	12本
入力ポート	1本	1本
出力ポート	-	8本
合計	16本	21本

## 動作原理
シリアル￫パラレル変換ICには、新日本無線(JRC)の“NJU3711”を使用します。 NJU3711を制御するためには、次の4本の信号が必要ですが、CLR端子を“H(Vdd)“に固定接続すること により、3本の制御信号で制御可能とします。
- シリアルデータ入力端子(DATA)
- クロック信号入力端子(CLK)
- ストローブ信号入力端子(STB)
- クリアー信号入力端子(CLR)
<拡張ポート制御ライブラリで提供する関数>
- ex_port_init();
  NJU3711を初期化します。
  PICの使用ポート(STB、CLK、DAT)を指定します。
- ex_port_out(char output_data);
  8ビットのデータ(output_data)を出力します。
  - ビット“0”￫P1
  - ビット“1“￫P2
  - ビット“2”￫P3
  - ビット“3“￫P4
  - ビット“4”￫P5
  - ビット“5“￫P6
  - ビット“6”￫P7
  - ビット“7“￫P8
- ex_port_out_bit(char pin, char sts);
  指定したビット(pin(0~7))を、“0”または“1“の状態(sts)に設定します。
<動作確認用のプログラムの処理>
- 拡張ポートを初期化します。
- オープニングデモを行います。
  - 拡張ポートに接続したLEDを、点滅(全部点灯、全部消灯)させます。
  - 拡張ポートに接続したLEDを、順次点灯させます。
  - 拡張ポートに接続したLEDを、順次消灯させます。
- アナログデータ(CH1)を取り込み、値に応じて、拡張ポートに接続したLEDを点灯させます。
<NJU3711の概観>
<NJU3711の特長>
- 8ビットシリアル入力パラレル出力
- ヒステリシス入力(typ.0.5V)
- 動作電源電圧(5V±10%)
- 動作周波数(5MHz 以上)
- 出力電流(25mA)
- C-MOS構造
- 外形(DIP14/DMP14/SSOP14)
<NJU3711のピン配置>
<NJU3711のブロックダイアグラム>
<NJU3711の端子説明>
<NJU3711の制御信号>
<NJU3711のタイムチャート>
## ソースコード
動作確認用のプログラム
//********************************************************************** /* ＜拡張ポート（出力専用）制御ライブラリ＞ ※拡張ポート用のＩＣには、ＮＪＵ３７１１を使用します。 */ //********************************************************************** //■■■関数宣言■■■ extern void main(); extern void opening_demonstration(); //********************************************************************** //■■■インクルード■■■ #include "ex_port_lib_nju3711.h" //********************************************************************** //■■■マクロ定義■■■ //NJU3711 sbit STB at GP5_bit; sbit CLK at GP4_bit; sbit DAT at GP2_bit; sbit STB_Direction at TRISIO5_bit; sbit CLK_Direction at TRISIO4_bit; sbit DAT_Direction at TRISIO2_bit; //********************************************************************** //■■■メイン関数■■■ void main() { OSCCON = 0b01110000; CMCON0 = 0b00000111; ANSEL = 0b00000001; TRISIO = 0b00001011; // ex_port_Init(); // opening_demonstration(); // while (1) { switch (Adc_Read(0) / 114) { case 0: ex_port_out(0b11111111); break; case 1: ex_port_out(0b11111110); break; case 2: ex_port_out(0b11111100); break; case 3: ex_port_out(0b11111000); break; case 4: ex_port_out(0b11110000); break; case 5: ex_port_out(0b11100000); break; case 6: ex_port_out(0b11000000); break; case 7: ex_port_out(0b10000000); break; case 8: ex_port_out(0b00000000); break; } Delay_ms(100); } } //********************************************************************** //■■■オープニングデモ関数■■■ void opening_demonstration() { short cnt; // for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) { ex_port_out(0x00); Delay_ms(100); ex_port_out(0xFF); Delay_ms(100); } // for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++) { ex_port_out_bit(cnt, 0); Delay_ms(100); } for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++) { ex_port_out_bit(cnt, 1); Delay_ms(100); } } //**********************************************************************

拡張ポート制御ライブラリ
//********************************************************************** /* ＜拡張ポート（出力専用）制御ライブラリ＞ ※拡張ポート用のＩＣには、ＮＪＵ３７１１を使用します。 */ //********************************************************************** //■■■インクルード■■■ #include "ex_port_lib_nju3711.h" //********************************************************************** //■■■拡張ポート初期化関数■■■ char output_data_register; void ex_port_init() { short cnt; // STB_Direction = 0; CLK_Direction = 0; DAT_Direction = 0; // STB = 1; DAT = 0; CLK = 0; for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++) { CLK = 1; CLK = 0; } STB = 0; STB = 1; output_data_register = 0; } //********************************************************************** //■■■拡張ポート出力関数■■■ void ex_port_out(char output_data) { short cnt; // output_data_register = output_data; for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++) { if ((output_data & 0b10000000) != 0) { DAT = 1; } else { DAT = 0; } CLK = 1; CLK = 0; output_data = output_data << 1; } STB = 0; STB = 1; } //********************************************************************** //■■■拡張ポートビット出力関数■■■ void ex_port_out_bit(char pin, char sts) { switch (pin) { case 0: output_data_register.B0 = sts; break; case 1: output_data_register.B1 = sts; break; case 2: output_data_register.B2 = sts; break; case 3: output_data_register.B3 = sts; break; case 4: output_data_register.B4 = sts; break; case 5: output_data_register.B5 = sts; break; case 6: output_data_register.B6 = sts; break; case 7: output_data_register.B7 = sts; break; } ex_port_out(output_data_register); } //**********************************************************************

## 動作確認

オープニングデモの様子です。
オープニングデモが終了すると、アナログ信号のレベルメータになります。
※拡張ポート制御ライブラリの動作確認には、PIC12F683を使用しましたが、他のPICでも同様に動作します。
このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details