# 3線式LCD制御ライブラリ
## 概要
PICにLCDを接続して使う場合には、少なくとも6本のポートが必要となります。 これでは、ポート数の少ないPIC(PIC12F683など)では、LCDを接続することが出来ないことになります。
そこで、今回は、シリアル￫パラレル変換ICを利用して、PICとの接続には、3本のポートを使用するだけで、LCDを制御することが出来るようにしました。
<仕様>
- 制御信号は、3線式とします。(STB、CLK、DAT)
- LCDおよび拡張ポートを制御するための制御ライブラリを提供します。
- 3線式LCDライブラリの仕様は、mikroCコンパチブルとします。
<PICとの接続>
## 動作原理
仕組み的には、LCD制御と拡張ポート(NJU3711)制御の組み合わせになります。
※LCD制御は、“LCD制御ライブラリ(mikroCコンパチブル)“を参照してください。 ※拡張ポート制御は、“拡張ポート制御ライブラリ(8ビット出力)“を参照してください。
<3線式LCD制御ライブラリで提供する関数>
- Lcd3_Init();
  LCDを初期化します。(拡張ポート(NJU3711)の初期化も含みます)
  PICの使用ポート(STB、CLK、DAT)を指定します。
- Lcd3_Out(char row, char column, char *text);
  行(row)と列(column)を指定して、LCDに文字列(text)を表示します。
- Lcd3_Out_Cp(char *text);
  カレントカーソルに、LCDに文字列(text)を表示します。
- Lcd3_Chr(char row, char column, char out_char);
  行(row)と列(column)を指定して、LCDに文字(out_char)を表示します。
- Lcd3_Chr_Cp(char out_char);
  カレントカーソルに、LCDに文字(out_char)を表示します。
- Lcd3_Cmd(char out_char);
  LCDにコマンド(out_char)を送信します。
<プログラムの構造>
<動作確認用のプログラムの処理>
- LCDを初期化(NJU3711の初期化も含む)します。
- オープニングデモを行います。
  - Lcd3_Chr関数を使用して、文字を表示します。
  - Lcd3_Chr_Cp関数を使用して、文字を表示します。
  - Lcd3_Out関数を使用して、文字を表示します。
  - Lcd3_Out_Cp関数を使用して、文字を表示します。
  - Lcd3_Cmd関数を使用して、画面をクリアします。
  - Lcd3_Chr関数を使用して、画面の各行各列に￭を、順次表示します。
  - Lcd3_Cmd関数を使用して、画面のオン/オフを繰り返します。
  - Lcd3_Cmd関数を使用して、カーソルをホームに戻します。
  - Lcd3_Chr関数を使用して、画面の各行各列にスペースを、順次表示します。
- アナログデータ(CH1~CH2)を取り込み、値を表示します。
## 回路図

## ソースコード
動作確認用のプログラム
//********************************************************************** /* ＜３線式ＬＣＤ制御ライブラリ（ｍｉｋｒｏＣコンパチブル）＞ ※拡張ポート用のＩＣには、ＮＪＵ３７１１を使用します。 */ //********************************************************************** //■■■関数宣言■■■ extern void main(); extern void opening_demonstration(); //********************************************************************** //■■■インクルード■■■ #include "lcd_lib_4bit_nju3711.h" //********************************************************************** //■■■マクロ定義■■■ //LCD const short LCD_RS = 2; //NJU3711(P3) const short LCD_EN = 3; //NJU3711(P4) const short LCD_D7 = 7; //NJU3711(P8) const short LCD_D6 = 6; //NJU3711(P7) const short LCD_D5 = 5; //NJU3711(P6) const short LCD_D4 = 4; //NJU3711(P5) //NJU3711 sbit STB at GP5_bit; sbit CLK at GP4_bit; sbit DAT at GP2_bit; sbit STB_Direction at TRISIO5_bit; sbit CLK_Direction at TRISIO4_bit; sbit DAT_Direction at TRISIO2_bit; //********************************************************************** //■■■メイン関数■■■ void main() { short cnt; char buf[16]; double ad; // OSCCON = 0b01110000; CMCON0 = 0b00000111; ANSEL = 0b00000011; TRISIO = 0b00001011; // Lcd3_Init(); Lcd3_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd3_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // opening_demonstration(); // Lcd3_Out(1, 6, "mV"); Lcd3_Out(2, 6, "mV"); // while (1) { ad = Adc_Read(0); ad *= 4.8828125; WordToStr(ad, buf); Lcd3_Out(1, 1, buf); // ad = Adc_Read(1); ad *= 4.8828125; WordToStr(ad, buf); Lcd3_Out(2, 1, buf); // Delay_ms(500); } } //********************************************************************** //■■■オープニングデモ関数■■■ void opening_demonstration() { short cnt; // Lcd3_Chr(1, 1, 'j'); Lcd3_Chr(1, 2, 'f'); Lcd3_Chr(1, 3, '3'); Lcd3_Chr(1, 4, 's'); Lcd3_Chr(1, 5, 'f'); Lcd3_Chr(1, 6, 'b'); Delay_ms(1000); // Lcd3_Chr_Cp(' '); Lcd3_Chr_Cp('J'); Lcd3_Chr_Cp('F'); Lcd3_Chr_Cp('3'); Lcd3_Chr_Cp('S'); Lcd3_Chr_Cp('F'); Lcd3_Chr_Cp('B'); Delay_ms(1000); // Lcd3_Out(2, 1, "JF3SFB"); Delay_ms(1000); // Lcd3_Out_Cp(" jf3sfb"); Delay_ms(1000); // Lcd3_Cmd(_LCD_CLEAR); for (cnt = 0; cnt < 16; cnt++) { Lcd3_Chr(1, cnt + 1, 0xFF); Delay_ms(100); } for (cnt = 0; cnt < 16; cnt++) { Lcd3_Chr(2, cnt + 1, 0xFF); Delay_ms(100); } Delay_ms(1000); // for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) { Lcd3_Cmd(_LCD_TURN_OFF); Delay_ms(100); Lcd3_Cmd(_LCD_TURN_ON); Delay_ms(100); } // Lcd3_Cmd(_LCD_RETURN_HOME); for (cnt = 0; cnt < 16; cnt++) { Lcd3_Chr(1, cnt + 1, ' '); Delay_ms(100); } for (cnt = 0; cnt < 16; cnt++) { Lcd3_Chr(2, cnt + 1, ' '); Delay_ms(100); } Delay_ms(1000); } //**********************************************************************

3線式LCD制御ライブラリ
//********************************************************************** /* ＜３線式ＬＣＤ制御ライブラリ（ｍｉｋｒｏＣコンパチブル）＞ ※拡張ポート用のＩＣには、ＮＪＵ３７１１を使用します。 */ //********************************************************************** //■■■インクルード■■■ #include "lcd_lib_4bit_nju3711.h" #include "ex_port_lib_nju3711.h" //********************************************************************** //■■■ＬＣＤ文字出力（カレントカーソル位置）関数■■■ void Lcd3_Chr_Cp(char out_char) { ex_port_out_bit(LCD_D7, out_char.B7); ex_port_out_bit(LCD_D6, out_char.B6); ex_port_out_bit(LCD_D5, out_char.B5); ex_port_out_bit(LCD_D4, out_char.B4); ex_port_out_bit(LCD_RS, 1); ex_port_out_bit(LCD_EN, 1); asm nop; ex_port_out_bit(LCD_EN, 0); // ex_port_out_bit(LCD_D7, out_char.B3); ex_port_out_bit(LCD_D6, out_char.B2); ex_port_out_bit(LCD_D5, out_char.B1); ex_port_out_bit(LCD_D4, out_char.B0); ex_port_out_bit(LCD_RS, 1); ex_port_out_bit(LCD_EN, 1); asm nop; ex_port_out_bit(LCD_EN, 0); // Delay_us(100); } //********************************************************************** //■■■ＬＣＤ文字出力（行列指定）関数■■■ void Lcd3_Chr(char row, char column, char out_char) { Lcd3_Cmd_8bit(0x80 + (column - 1) + ((row - 1) * 0x40)); Lcd3_Chr_Cp(out_char); } //********************************************************************** //■■■ＬＣＤ文字列出力（カレントカーソル位置）関数■■■ void Lcd3_Out_Cp(char *text) { while (*text != 0x00) { Lcd3_Chr_Cp(*text); text++; } } //********************************************************************** //■■■ＬＣＤ文字列出力（行列指定）関数■■■ void Lcd3_Out(char row, char column, char *text) { Lcd3_Cmd_8bit(0x80 + (column - 1) + ((row - 1) * 0x40)); Lcd3_Out_Cp(text); } //********************************************************************** //■■■ＬＣＤコマンド出力関数■■■ void Lcd3_Cmd(char cmd) { Lcd3_Cmd_8bit(cmd); Delay_ms(10); } //********************************************************************** //■■■ＬＣＤ初期化関数■■■ void Lcd3_Init() { ex_port_init(); ex_port_out_bit(LCD_RS, 0); ex_port_out_bit(LCD_EN, 0); Delay_ms(20); Lcd3_Cmd_4bit(0b00110000); //ファンクションセット(8bitモード) Delay_ms(10); Lcd3_Cmd_4bit(0b00110000); //ファンクションセット(8bitモード) Delay_ms(10); Lcd3_Cmd_4bit(0b00110000); //ファンクションセット(8bitモード) Delay_ms(10); Lcd3_Cmd_4bit(0b00100000); //ファンクションセット(4bitモード) Delay_ms(10); Lcd3_Cmd_8bit(0b00101000); //ファンクションセット(4bitモード,1/16デューティ,5×7ドット) Delay_ms(10); Lcd3_Cmd_8bit(0b00001000); //表示オフ Delay_ms(10); Lcd3_Cmd_8bit(0b00000001); //表示クリア Delay_ms(10); Lcd3_Cmd_8bit(0b00000110); //エントリーモードセット Delay_ms(10); } //********************************************************************** //■■■ＬＣＤ初期化用コマンド出力(4bit)関数■■■ void Lcd3_Cmd_4bit(char cmd) { ex_port_out_bit(LCD_D7, cmd.B7); ex_port_out_bit(LCD_D6, cmd.B6); ex_port_out_bit(LCD_D5, cmd.B5); ex_port_out_bit(LCD_D4, cmd.B4); ex_port_out_bit(LCD_RS, 0); ex_port_out_bit(LCD_EN, 1); asm nop; ex_port_out_bit(LCD_EN, 0); // Delay_us(100); } //********************************************************************** //■■■ＬＣＤ初期化用コマンド出力(8bit)関数■■■ void Lcd3_Cmd_8bit(char cmd) { ex_port_out_bit(LCD_D7, cmd.B7); ex_port_out_bit(LCD_D6, cmd.B6); ex_port_out_bit(LCD_D5, cmd.B5); ex_port_out_bit(LCD_D4, cmd.B4); ex_port_out_bit(LCD_RS, 0); ex_port_out_bit(LCD_EN, 1); asm nop; ex_port_out_bit(LCD_EN, 0); // ex_port_out_bit(LCD_D7, cmd.B3); ex_port_out_bit(LCD_D6, cmd.B2); ex_port_out_bit(LCD_D5, cmd.B1); ex_port_out_bit(LCD_D4, cmd.B0); ex_port_out_bit(LCD_RS, 0); ex_port_out_bit(LCD_EN, 1); asm nop; ex_port_out_bit(LCD_EN, 0); // Delay_us(100); } //**********************************************************************

拡張ポート制御ライブラリ
//********************************************************************** /* ＜拡張ポート（出力専用）制御ライブラリ＞ ※拡張ポート用のＩＣには、ＮＪＵ３７１１を使用します。 */ //********************************************************************** //■■■インクルード■■■ #include "ex_port_lib_nju3711.h" //********************************************************************** //■■■拡張ポート初期化関数■■■ char output_data_register; void ex_port_init() { short cnt; // STB_Direction = 0; CLK_Direction = 0; DAT_Direction = 0; // STB = 1; DAT = 0; CLK = 0; for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++) { CLK = 1; CLK = 0; } STB = 0; STB = 1; output_data_register = 0; } //********************************************************************** //■■■拡張ポート出力関数■■■ void ex_port_out(char output_data) { short cnt; // output_data_register = output_data; for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++) { if ((output_data & 0b10000000) != 0) { DAT = 1; } else { DAT = 0; } CLK = 1; CLK = 0; output_data = output_data << 1; } STB = 0; STB = 1; } //********************************************************************** //■■■拡張ポートビット出力関数■■■ void ex_port_out_bit(char pin, char sts) { switch (pin) { case 0: output_data_register.B0 = sts; break; case 1: output_data_register.B1 = sts; break; case 2: output_data_register.B2 = sts; break; case 3: output_data_register.B3 = sts; break; case 4: output_data_register.B4 = sts; break; case 5: output_data_register.B5 = sts; break; case 6: output_data_register.B6 = sts; break; case 7: output_data_register.B7 = sts; break; } ex_port_out(output_data_register); } //**********************************************************************

## 動作確認

オープニングデモの様子です。
2チャネル分のアナログデータを、上側:CH1、下側:CH2の順番に表示します。
※3線式LCD制御ライブラリの動作確認には、PIC12F683を使用しましたが、他のPICでも同様に動作します。
このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details