# 周波数カウンタV5(集大成版)
## 概要
今迄に多数の周波数カウンタを製作してきましたが、機能や構造の見直しを含めここに集大成してみました。
## 動作原理
特に拘った箇所は、基準時間(1秒、0.1秒)を発生させる仕組みです。 独自に発案した方式で、PIC内臓の「TIMER1」モジュールのみを使用します。これにより、プログラムの構造をシンプルにすることが出来ます。 <仕様>
- アナログデータ(0~5V)のバー16点表示
  - sw0=1無し
  - sw0=0有り
- プリスケーラの切り替え
  - sw1=11/1
  - sw1=01/8
- ゲートタイムの切り替え
  - sw2=11秒
  - sw2=00.1秒
- -455kHzの有無切り替え
  - sw3=1-0kHz
  - sw3=0-455kHz
- 表示レンジの切り替え
  - sw4=1Hz表示
  - sw4=0kHz表示
## 回路図

## ソースコード
//********************************************************************** /* ＜周波数カウンター＞ sw0:アナログデータのバー１６点表示 ・sw0=1 無し ・sw0=0 有り sw1:プリスケーラの切り替え ・sw1=1 1/1 ・sw1=0 1/8 sw2:ゲートタイムの切り替え ・sw2=1 1秒 ・sw2=0 0.1秒 sw3:-455kHzの有無切り替え ・sw3=1 -0kHz ・sw3=0 -455kHz sw4:表示レンジの切り替え ・sw4=1 Hz表示 ・sw4=0 kHz表示 */ //********************************************************************** /* ＜ＰＩＣのピンアサイン＞ Pin-01 アナログデータ入力 Pin-02 未使用 Pin-03 信号入力 Pin-04 アナログデータの表示切替ＳＷ Pin-05 Ｖｓｓ（ＧＮＤ） PIN-06 プリスケーラの切替ＳＷ Pin-07 ゲートタイムの切替ＳＷ Pin-08 －４５５ｋＨｚの切替ＳＷ Pin-09 表示レンジの切替ＳＷ Pin-10 ＬＣＤ：Ｄ７ Pin-11 ＬＣＤ：Ｄ６ Pin-12 ＬＣＤ：Ｄ５ Pin-13 ＬＣＤ：Ｄ４ Pin-14 Ｖｄｄ（＋５Ｖ） Pin-15 ＬＣＤ：ＥＮ Pin-16 クロック入力（１６ＭＨｚ入力） Pin-17 ＬＣＤ：ＷＲ Pin-18 ＬＣＤ：ＲＳ */ //********************************************************************** #define sw0 PORTA.F5 #define sw1 PORTB.F0 #define sw2 PORTB.F1 #define sw3 PORTB.F2 #define sw4 PORTB.F3 #define GATETIME_100MSEC 10 #define GATETIME_1SEC 1 //********************************************************************** static short MeasurementCnt; void interrupt() { if (PIR1.TMR1IF == 1) { PIR1.TMR1IF = 0; // MeasurementCnt--; if (MeasurementCnt == 0) { TRISA.F4 = 0; // ゲートを閉める。 PORTA.F4 = 0; T1CON.TMR1ON = 0; // TIMER1を停止する。 } } } //********************************************************************** unsigned long FreqMeasurement(unsigned short gateTime) { unsigned long freq; // TRISA.F4 = 0; //ゲートを閉める。 PORTA.F4 = 0; // TIMER0の設定 INTCON.T0IF = 0; TMR0 = 0; // TIMER1の設定 PIR1.TMR1IF = 0; switch (gateTime) { case GATETIME_1SEC: MeasurementCnt = 8; TMR1L = 0xE0; // 500000=(1/16000000) * 4 * 8 TMR1H = 0x5E; // 0x5EE0=65536-(500000-(65536*7)) break; case GATETIME_100MSEC: MeasurementCnt = 1; TMR1L = 0xB0; // 50000=(0.11/16000000) * 4 * 8 TMR1H = 0x3C; // 0x3CB0=65536-50000 break; } // freq = 0; // 割り込みを許可する。 INTCON.PEIE = 1; INTCON.GIE = 1; // 開始 T1CON.TMR1ON = 1; // Delay_Cyc(2); asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop // TRISA.F4 = 1; //ゲートを開ける。 // 測定 while (T1CON.TMR1ON != 0) { if (INTCON.T0IF == 1) { INTCON.T0IF = 0; freq++; } } if (INTCON.T0IF == 1) { INTCON.T0IF = 0; freq++; } freq = (freq * 256) + TMR0; return (freq); } //********************************************************************** void main() { static char* msg; static unsigned long freq, temp; // 0...4294967295 static unsigned char buf[20], cnt, prescaler, gateTime; static unsigned int ad; // アナログの設定 ANSEL = 0b00000100; // ad2を使用する。 // ポートの設定 TRISA = 0b10111100; TRISB = 0b00001111; // TIMER0の設定 INTCON = 0b00000000; OPTION_REG = 0b01101000; // TIMER1の設定 PIE1.TMR1IE = 1; PIR1.TMR1IF = 0; T1CON.T1CKPS0 = 1; T1CON.T1CKPS1 = 1; T1CON.TMR1ON = 0; // prescaler = 1; gateTime = GATETIME_1SEC; // Lcd_Custom_Config(&PORTB,4,5,6,7,&PORTA,1,0,6); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR); // while (1) { freq = FreqMeasurement(gateTime); // 補正 freq *= prescaler * gateTime; // アナログデータのバー表示 if (sw0 == 0) { ad = Adc_Read(2) / 60; for (cnt = 0; cnt < ad; cnt++) buf[cnt] = 0xFF; for (; cnt < 16; cnt++) buf[cnt] = ' '; buf[cnt] = 0x00; Lcd_Custom_Out(2, 1, buf); } // プリスケーラの切り替え if (sw1 == 1) { OPTION_REG.PSA = 1; OPTION_REG.PS1 = 0; prescaler = 1; msg = "1/1 "; } else { OPTION_REG.PSA = 0; OPTION_REG.PS1 = 1; prescaler = 8; msg = "1/8 "; } if (sw0 == 1) Lcd_Custom_Out(2, 1, msg); // ゲートタイムの切り替え if (sw2 == 1) { gateTime = GATETIME_1SEC; msg = "1sec "; } else { gateTime = GATETIME_100MSEC; msg = "0.1sec "; } if (sw0 == 1) Lcd_Custom_Out(2, 5, msg); // －４５５ｋHzの有無 if (sw3 == 0) { freq -= 455000; msg = "-455k"; } else { msg = " "; } if (sw0 == 1) Lcd_Custom_Out(2, 12, msg); // 表示レンジの切り替え if (sw4 == 1) { LongToStr(freq, buf); msg = "Hz "; } else { temp = freq / 1000; if ((freq - (temp * 1000)) > 500) { temp++; } LongToStr(temp, buf); msg = "kHz"; } Lcd_Custom_Out(1, 9, msg); // 周波数の表示 Lcd_Custom_Out(1, 1, &buf[3]); } } //**********************************************************************

## 動作確認
プリスケーラ￫1/1ゲートタイム￫1秒
プリスケーラ￫1/8ゲートタイム￫1秒
プリスケーラ￫1/1ゲートタイム￫0.1秒
プリスケーラ￫1/1ゲートタイム￫1秒-455kHz
プリスケーラ￫1/1ゲートタイム￫1秒kHz表示
アナログデータのバー表示
このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details