# 簡易照度計V2(S9705)
## 概要
以前にも、照度/電流変換用のIC(NJL7502L)を使用した、簡易照度計(自動レンジ切り替え)を製作しました。 今回は、照度/電流/周波数変換用のIC(S9705)を使用した、簡易照度計を製作しました。
S9705は、フォトダイオードと電流/周波数変換器とを組み合わせたCMOSフォトICで、入射光強度に比例した 発振周波数の矩形波を出力します。広いダイナミックレンジを持ち、カウンタ等と組み合わせることにより、容易 に光強度を測定することが出来ます。
<S9705の特長>
- 光の強さを周波数に変換
- 広いダイナミックレンジ(5桁)
- 良好なリニアリティ
- 出力タイミングのリセット機能
- 出力はマイコンに直接接続可能
- 4ピンプラスチックパッケージ
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 50kHz(@2856K100lx)
<S9705の概観>
## 動作原理
S9705は、照度に応じた周波数の矩形波を出力しますので、その周波数をカウントし、照度に変換します。 100Luxで50KHzなので、周波数を500で割り算すれば照度を求めることが出来ます。
- 周波数をカウントし、LCDに表示する。
- その結果を500で割り算し、LCDに表示する。
<S9705の特性>
## 回路図

## ソースコード
※プログラムの基本的な仕組みは、周波数カウンタと同じです。
//********************************************************************** /* ＜照度計V2＞ ■照度・周波数変換フォトＩＣ Ｓ９７０５ ■主な仕様 ・浜松ホトニクス製 照度センサＩＣ ・照度に応じた周波数を出力するＩＣです。 ・周波数をマイコンでカウントするだけなので扱いやすいＩＣです。 ・電源電圧：２．７Ｖ～５．５Ｖ ・５０ｋＨｚ（＠２８５６Ｋ １００ｌｘ） ・４ピン表面実装パッケージ ・広いダイナミックレンジ */ //********************************************************************** #define LED PORTB.F3 //********************************************************************** void interrupt() { PIR1.TMR1IF = 0; // TRISA.F4 = 0; // ゲートを閉める。 PORTA.F4 = 0; T1CON.TMR1ON = 0; // TIMER1を停止する。 LED = ~LED; } //********************************************************************** unsigned long FreqMeasurement() { unsigned long freq; // TRISA.F4 = 0; //ゲートを閉める。 PORTA.F4 = 0; // TIMER0の設定 INTCON.T0IF = 0; TMR0 = 0; // TIMER1の設定 PIR1.TMR1IF = 0; TMR1L = 0x58; // 25000=(0.1/8000000) * 4 * 8 TMR1H = 0x9E; // 0x9E58=65536-25000 // freq = 0; // 割り込みを許可する。 INTCON.PEIE = 1; INTCON.GIE = 1; // 開始 T1CON.TMR1ON = 1; //カウント遅延 asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop asm nop // TRISA.F4 = 1; //ゲートを開ける。 // 測定 while (T1CON.TMR1ON != 0) { if (INTCON.T0IF == 1) { INTCON.T0IF = 0; freq++; } } if (INTCON.T0IF == 1) { INTCON.T0IF = 0; freq++; } freq = (freq * 256) + TMR0; return (freq); } //********************************************************************** void main() { float freq; unsigned char buf[12], cnt; // OSCCON = 0b01110000; // 内臓クロックを8Mhzに設定する。 CMCON = 0b00000111; // コンパレータは使用しない。 ANSEL = 0b00000000; // A/D変換は使用しない。 TRISA = 0b01111100; TRISB = 0b00000111; OPTION_REG.NOT_RBPU = 0; // TIMER0の設定 INTCON.T0IE = 0; INTCON.T0IF = 0; OPTION_REG.T0CS = 1; OPTION_REG.PSA = 1; TMR0 = 0; // TIMER1の設定 PIE1.TMR1IE = 1; PIR1.TMR1IF = 0; T1CON.T1CKPS0 = 1; T1CON.T1CKPS1 = 1; T1CON.TMR1ON = 0; // Lcd_Custom_Config(&PORTB,7,6,5,4,&PORTA,7,0,1); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR); // while (1) { freq = 0.0; for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) { freq += FreqMeasurement(); } // 周波数の表示 LongToStr(freq, buf); Lcd_Custom_Out(2, 1, &buf[3]); Lcd_Custom_Out(2, 9, "Hz"); // freq = freq / 500.0 * 100.0; LongToStr(freq, buf); buf[3] = buf[4]; buf[4] = buf[5]; buf[5] = buf[6]; buf[6] = buf[7]; buf[7] = buf[8]; buf[8] = '.'; Lcd_Custom_Out(1, 1, &buf[3]); Lcd_Custom_Out(1, 9, "Lux"); } } //**********************************************************************

## 動作確認
いつものブレッドボードで確認しました。 上側に、照度を表示しました。 下側に、その時の周波数を表示しました。
左側:S9705です。とても小さいので半田付けに苦労しました。 右側:PIC16F88です。
小屋の中の照明を、暗くしたり、明るくしたりしてみました。